## Slide 1: Djelovanje električne struje na ljudski organizam

## Slide 2
Dva su slučaja djelovanja električne struje na ljudski organizam :
1)električna struja prolazi kroz ljudski organizam
2)čovjek se nalazi u blizini električnih uređaja ili strojeva pod naponom
-Fizikalna terapija (elektroterapija , dijagnostika )-primjena električne struje kroz organizam i djelovanje električne struje pomoću električnih uređaja koji se nalaze blizu organizma

## Slide 3: Djelovanje električne struje koja prolazi kroz ljudski organizam
-Električna struja prolazi kroz ljudski organizam kada je u kontaktu s elektrodama priključenima u strujni krug
Čimbenici koji utječu na djelovanje električne struje kroz ljudski organizam
-jakost struje
-amplituda struje
-vrijeme prolaska kroz organizam
-put struje kroz organizam
-frekvencija struje

## Slide 4
Četiri načina djelovanja električne struJe na ljudski organizam:
TOPLINSKO DJELOVANJE-tijelo se zagrijava na mjestu ulaza i izlaza struje-mogu nastati vanjske i unutarnje ozljede ako se prijeđe prag tolerancije ljudskog organizma
KEMIJSKO DJELOVANJE-struja prolaskom kroz krv rastvara krvnu plazmu
BIOLOŠKO DJELOVANJE—grčenje mišića , paraliza disanja , grčenje krvotoka , treperenje srčanih klijetki
MEHANIČKO DJELOVANJE-pucanje krvnih žila , živaca , lom kostiju

## Slide 5: Djelovanje električne struje kada se čovjek nalazi u blizini električnih uređaja pod naponom
Kada se čovjek nalazi blizu uređaja koji je pod naponom na njega djeluje električna i magnetska sila (polja ) koje izazivaju promjene u stanicama , krvotoku , živčanom sustavu
Električna struja djeluje svjetlosnim i toplinskim djelovanjem na ljudski organizam što može dovesti do raznih opeklina i oštećenja vida

## Slide 6
Jakost struje (mA) | IZMJENIČNA STRUJA | ISTOSMJERNA STRUJA | DJELOVANJE NA ORGANIZAM
0,5-1,5 | Lagano podrhtavanje prstiju | Ne osjeća se | Grč prsta
2-3 | Snažno podrhtavanje prstiju | Ne osjeća se | Grč prsta
5-10 | Grčenje šake | svrbež | Grč šake
10-15 | Snažni bolovi u prstima i rukama | Zagrijavanje kože | Grč šake
20-25 | Otežano disanje , paraliza ruku, jaki bolovi | Grčenje mišića | Grč ruke , grč tijela
40-80 | Treperenje srčanih klijetki, moguća paraliza disanja (1 s) | Otežano disanje | Donja granica opasnosti
80-100 | Paraliza rada srca, paraliza disanja (100mA-0,5s) | Paraliza disanja | Opasno za život
>1000 | Paraliza disanja i rada srca (dulje od 0,1 s), razaranje tkiva toplinskim djelovanjem | Razaranje tkiva od topline | Opasno za život
Biološka djelovanja električne struje pri prolasku kroz organizam

## Slide 7
- Prema ohmovu zakonu vrijednost napona jednaka je umnošku struje i otpora
-TIME ODREĐUJEMO IZNOS NAPONA OPaSAN ZA ZDRAVLJE I ŽIVOT ČOVJEKA
-OTPOR LJUDSKE KOŽE VARIRA OD NEKOLIKO STOTINA Ω(OMA) za mokru kožu , DO NEKOLIKO DESETAKA Ω ZA SUHU KOŽU (iznos struje od 0,0005 a uz otpor mokre kože od 400Ω daje napon od 0,2 v)
-Naponi od 32 V - 40 V su već vrlo opasani za život

## Slide 8: Hvala na pažnji!
3.c ,elektronika
Prof. Anita Zorčić