## Slide 1: UREĐAJI ZA MJERENJE BIOLOŠKIH NEELEKTRIČNIH VELIČINA

## Slide 2: UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA
METODE NEINVAZIVNOG MJERENJA ARTERIJSKOG TLAKA :
- papilacijska metoda
-auskultacijska metoda
-oscilometrijska metoda

## Slide 3
ARTERIJSKI TLAK
-tlak kojim krv tlači stjenke arterija
SISTOLIČKI TLAK:
-nastaje za vrijeme kontrakcije lijeve klijetke –vrijeme sistole
-normalna vrijednost 120mmHg
DIJASTOLIČKI TAK:
-nastaje za vrijeme relaksacije lijeve klijetke-dijastola
-normalna vrijednost 80mmHg

## Slide 4: PAPILACIJSKA METODA
temelji se na primjeni napuhujuće manžete s manometrom uz određivanje sistoličkog tlaka papilacijom distalnih arterijskih pulsacija
jednostavna metoda daje orijentacijske vrijednosti sistoličkog tlaka (oko 10 mmHg niže od stvarnih)
pomoću nje nije moguće odrediti dijastoločki tlak

## Slide 5: Auskultacijska metoda( RIVA-ROCCI)
najkorištenija metoda
upotreba tlakomjera i stetoskopa
manžeta za napuhivanje postavlja se na nadlakticu tako da donji kraj doseže 2-3 cm iznad pregiba lakta
stetoskop( dio tlakomjera) stavi se preko pregiba lakta
manžeta se napuše 30 mmhg iznad tlaka na kojem su nestali svi zvukovi
ispuhivanje manžete se oslušuje stetoskopom
tlak na kojem se javlja prvi šum-SISTOLIČKI, prvi nedostatak šumova-DIJASTOLIČKI TLAK

## Slide 6: Oscilometrijska metoda
-mjere se oscilacije uzrokovane arterijskim pulsom ispod napuhane manžete
-uređaj automatski napuhuje i ispuhuje manžetu i mjeri sistolički , dijastolički i srednji arterijski tlak i na zaslonu monitora prikazuje vrijednosti

## Slide 7: INVAZIVNE METODE MJERENJA TLAKA
-u slučajevima teških bolesti ,dugotrajnih operacija
-u arteriju se uvodi kanila i spaja na uređaj koji mehanički signal pretvara u električni impuls