## Slide 1: Uređaji za mjerenje bioloških neelektričnih veličinA

## Slide 2: Mjerenje tjelesne temperature

## Slide 3: Toplina i temperatura
-Toplina je dio unutarnje energije koja prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo dok se temperature ta dva tijela ne izjednače
Temperatura je mjera zagrijanosti nekog tijela
Mjerna jedinica za temperaturu je °C ili K ( F)

## Slide 4
Normalna temperatura kod zdravog organizma je između 36°C i 37°C
Mjerni instrumenti za mjerenje temperature :
-Alkoholni ili živin termometar
-Dvoteperaturna sonda koja je sastavni dio monitora
-Termistorska sonda koja je sastavni dio plućnog arterijskog katetera s funkcijom određivanja minutnog volumena srca
Bezkontaktni ultrazvučni termometar

## Slide 5: Uređaji za mjerenje količine kisika u krvi
PLUSNA OKSIMETRIJA-neinvazivna metoda
-mjeri se zasićenje krvi kisikom
PULSNI OKSIMETAR-sastoji se od senzora za izvor i detektora svjetlosnog zračenja, mikroprocesora i zaslona s prikazom vrijednosti
Mjeri zasićenje hemoglobina kisikom u arterijskoj krvi i frekvenciju pulsa
Vrijednosti na zaslonu kasne od 10 -60 sekundi

## Slide 6: Nadzor ventilacije(kapnografija)
GLAVNA ZADAĆA PLUĆA JE ELIMINACIJA UGLJIKOVOG DIOKSIDA PUTEM FIZIOLOŠKOG PROCESA VENTILACIJE
-KAPNOGRAFIJA I KAMNOMETRIJA su metode konstantnog praćenja koncentracije ugljikovog dioksida tijekom respiratornog ciklusa
-KAPNOMETAR-digitalni uređaj koji pokazuje brojčane vrijednosti
-KAPNOGRAF-uređaj s grafičkim prikazom krivulja udahnutog i izdahnutog ugljikovog dioksida