## Slide 1: Elektrostimulacija ILI ELEKTRIČNA STIMULACIJA

## Slide 2
ELEKTROSTIMULACIJA ILI ELEKTRIČNA STIMULACIJA –podraživanje motoričkih i osjetnih živaca pomoću električnih impulsa
DVA OSNOVNA PODRUČJA :
1)FES-funkcionalna električna stimulacija (izaziva mišićnu kontrakciju i funkcionalni pokret tijekom stimulacije)
2)TES-terapijska električna stimulacija (poboljšava neuromuskulaturnu funkciju –jača mišiće , povećava kontrolu motorike , smanjuje spastičnost i bolove , povećava opseg pokreta )

## Slide 3
TES se dijeli na više područja :
1) EMS-elektromišićna stimulacija
2)ENS-električna živčana stimulacija
3)TENS-transkutna električna živčana stimulacija
4)terapija interferentnim strujama
5)terapija dijademskim strujama
6)terapija ruskim strujama
7)terapija galvanskim strujama itd.

## Slide 4
EMS I ENS
-temelje na izazivanju nastanka mišićne kontrakcije pomoću električnih impulsa
Stimulirati se može:
1) odgovarajući mišić s ciljem jačanja mišićne snage
2) živac radi ublažavanja boli
-djeluju na ubrzanje procesa regeneracije oštećenog živca , utječu na hipertrofiju mišićnih vlakana , na povećanje kontrolirane mišićne kontrakcije

## Slide 5
TENS ( transkutana živčana stimulacija )
upotreba električne struje u cilju stimulacije živaca za terapeutske svrhe
neinvazivna metoda
stimulacija živaca djelotvorno smanjuje akutnu i kroničnu bol
uz pravilnu upotrebu uređaja jedina štetna posljedica je iritacija kože
ne smije se primjenjivati na osobe kojima je ugrađen elektrostimulator

## Slide 6: Interferentne struje( NEMECOVE STRUJE)
srednjofrekventne struje ulazne frekvencije oko 4000 Hz
Ovisno o položaju elektroda razlikujemo :
1)STATIČKA INTERFERENCIJA –elektrode su nepomične , učinak samo na mjestu između elektroda
2)MOBILNA ILI KINETIČKA INTERFERENCIJA-fizioterapeut ručno pomiče elektrode , jači terapijski učinak
3)DINAMIČKA INTERFERENCIJA-elektrode se same pomiču –najbolji učinak

## Slide 7
-interferentne struje primjenjuju se kod liječenja reumatskih bolesti , pereze , paralize , bolesti krvnih žila , kod raznih ortopedskih bolesti , ubrzavaju rast koštanog tkiva
-ne smiju se koristiti ako pacijent krvari , boluje od zloćudnih bolesti , boluje od akutnih bolesti zglobova , boluje od bolesti srca
-interferentne stuje imaju jači učinak u kombinaciji s VIBRACIJSKOM MASAŽOM

## Slide 8: DIJADINAMIČNE STRUJE
niskofrekventne impulsne struje –kombinacija istosmjernih impulsa i galvanske komponente
stimuliraju cirkulaciju i mišiće, smanjuju spazam , imaju snažno analgetsko djelovanje
Primjena:
kod jakih bolova prouzročenih atrozom i atritisom, kod ozljeda zgloba bol u križima ,poremećaja periferne cirkulacije ,stimulacija mišića nakon dužeg mirovanja
NE SMIJU SE KORISTITI :kod krvarenja , kamena u žućnim i mokraćnim putevima , malignih procesa

## Slide 9: RUSKE STRUJE –KOCOVE STRUJE
-izmjenične , srednjofrekventne impulsne struje
-koriste se za stimulaciju zdravih mišića , povećanje snage i poprečnog presjeka mišića
-koriste se kod atrofije mišića kod dugog mirovanja
-za jačanje leđnih mišića kod određenog stupnja skolioze

## Slide 10: GALVANIZACIJA
-GALVANSKE STRUJE-istosmjerne struje
-GALVANIZACIJA-postupak stimulacije galvanskom strujom koja pruža neprekinuti strujni protok unutar tolerancije pacijenta i bez uništenja tkiva
Svrha :
- povećanje cirkulacije , smanjenje upalnog procesa , ublažavanje boli i smanjenje edema
-izravno stimuliranje mišića nakon ozljede živca , artroza , atritis

## Slide 11
-izravna struja može biti jako neugodna , uzrokovati površinske ozljede
-zbog toga je razvijena modifikacija tehnike u kojoj se galvanska struja primjenjuje izmjenično u impulsnom režimu-VISOKONAPONSKA PULSIRAJUĆA GALVANSKA STIMULACIJA (HVPGS
-glavna primjena HVPGS je u sportskoj rehabilitaciji –ublažavanje boli , pomoć pri liječenju tkiva
-ne smije se koristiti .oštećenja kože , akutni gnojni procesi , metal u tkivu , povišena tjelesna temperatura , krvaraenje , maligne bolesti , ugrađen pacemaker , trudnoća ….